## Slide 1
Доповідач:
Начальник відділу енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
Андрієвська Тетяна Дмитрівна
Проект “Підвищення енергоефективності громадських
будівель у м. Кременчук”
Енергоефективні інвестиції в будівлі бюджетної сфери

## Slide 2: Класифікація об`єктів
За установами
Садочки
Школи
Лікарні
та клініки
Всього
Кількість будівель
38
23
5
66
Загальна опалювальна площа, м2
70 942
117 610
25 744
214 296
Базовий рівень споживання енергії, кВт*год/м2
296
141
249
205
Очікуване споживання енергії, кВт*год/м2
130
102
108
112
Заощадження енергії,%
56%
27%
57%
45%
Заощадження/рік, в млн. грн.*
14,7
5,9
4,8
25,4

## Slide 3: За рівнями реновації
За рівнями реновацій
Рівень 1
Рівень 2
Всього
Кількість будівель
34
32
66
Загальна опалювальна площа, м2
138 365
75 931
214 296
Базовий рівень споживання енергії, кВт*год/м2
159
289
205
Очікуване споживання енергії, кВт*год/м2
118
102
112
Заощадження енергії,%
26%
65%
45%
Заощадження/рік, в млн. грн.*
7,4
18,0
25,4

## Slide 4: Модель впровадження проекту
Рівень 1: Мінімальна реновація
Заходи з регулювання та розподілу тепла переважно в середині будівлі; з дуже швидкою окупністю за рахунок енергозбереження
Рівень 2: Глибока реновація
Утеплення в основному зовнішніх конструкцій будівель, які перебувають у відносно хорошому стані, для зменшення втрат тепла через зовнішній контур (стіни, дах, вікна тощо) будівлі; помірна окупність за рахунок енергозбереження.
Пакет «Благоустрій»
    Додаткові не ЕЕ-заходи: ремонт (або реконструкція) дощової стокової каналізаційної системи; ремонт простору навколо будівлі (гідроізоляція); армування фундаментів і стін; ремонт каналізаційних систем; косметичний та технічний ремонт приміщень (туалети, коридори, під'їзди тощо); ремонт кухонної вентиляції

## Slide 5: Енергоефективні заходи

## Slide 6: Енергоефективні заходи

## Slide 7: Технічні завдання
  Для кожного закладу проведено
  верифікацію обсягів робіт та підготовлено технічні завдання

## Slide 8: Економія енергії: тарифні сценарії
середньорічна = 4,0%
середньорічна = 6,5%
середньорічна = 10,0%

## Slide 9: Тарифні ставки по електроенергії
середньорічна = 10,0%
середньорічна = 7,5%
середньорічна = 4,0%

## Slide 10: Інвестиційна програма: Загальні вигоди і витрати
20-річний період
2,6 разів

## Slide 11: Економічний ефект
  Кожен євро вкладених коштів
  приносить в середньому 3,7 євро
  економії бюджетних витрат на
  енергоносії та комунальні послуги
  (прогноз на 20 років)

## Slide 12: Керівництво проектом в м.Кременчук
www.kremen.gov.ua/index.php/branches/content/index/id/4683
https://www.kremen.gov.ua/index.php/branches/content/index/id/6232

## Slide 13: Управління проектом в м. Кременчук
Управління проектом здійснює Група Реалізації проекту
Координацію дій по реалізації проекту здійснює відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету
начальник відділу Андрієвська Тетяна Дмитрівна
Тел. 067-530-50-44
74-38-64
Функцію реалізації Проекту доручено комунальному підприємству “Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія”
Технійчний директор КП “КМЕК”:
Андрій Діденко
Тел. 0982056990

## Slide 14: План-графік реалізації проекту “Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук”

## Slide 15
Дякую за увагу!
Андрієвська Тетяна Дмитрівна
начальник відділу енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
т.(0536) 74 38 64
0675305044
energy@kremen.gov.ua
Презентацію можна скачати за посиланням:
https://www.kremen.gov.ua/index.php/branches/content/index/id/5703